Общество с ограниченной ответственностью «Бюро аутентичной мебели»

ОКПД2 31.09.13                                                                     Группа К25

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Бюро аутентичной мебели»

__________________ Папаков А.А.

«___» ____________________2019г.

Мебель из слэбов дерева в стиле ЛОФТ

Технические условия

ТУ 31.09.13-001-49866892-2019

(Вводятся впервые)

# Дата введения: 16.03.2019

Без ограничения срока действия

Разработано:

ООО «Бюро аутентичной мебели»

_____________ Ф.И.О

2019 г

Настоящие технические условия распространяются на Мебель из слэбов дерева в стиле ЛОФТ (далее по тексту – мебель, изделия, продукция), изготавливаемую по индивидуальным заказам, в соответствии с индивидуальным проектом, и предназначенную для обстановки и оборудования жилых и общественных помещений.

При выборе иных (дополнительных) областей применения продукции, исходя из эксплуатационной целесообразности, необходимо руководствоваться требованиями настоящих технических условий и проектной документации.

Настоящие технические условия распространяют свое действие на следующий ассортимент продукции:

- столы с эпоксидной смолой и без неё,

- стеллажи,

- табуреты,

- стулья, полки,

- подоконники,

- барные стойки,

- консоли.

Ассортимент продукции может быть дополнен/расширен по желанию предприятия-изготовителя.

Условное обозначение продукции при заказе и в других документах должно содержать:

- наименование продукции;

- обозначение продукции, артикул, маркировку;

- обозначение настоящих технических условий.

Пример условного обозначения:

«Мебель из слэбов дерева в стиле ЛОФТ: стол с эпоксидной смолой,                             ТУ 31.09.13-001-49866892-2019».

Примечание:

Допускается указывать дополнительные характеристики (например, цвет, толщину, максимальную допустимую нагрузку, и др.).

Перечень ссылочной документации приведен в Приложении А.

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1 Основные параметры и характеристики

1.1.1 Мебель должна соответствовать требованиям настоящих технических условий, и изготавливаться с соблюдением Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), глава 2, раздел 6,  контрольным образцам-эталонам, рабочим чертежам, по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

1.1.2 Мебель изготавливается в единичном экземпляре, по индивидуальному проекту заказчика.

Мебель не изготавливается серийно.

1.1.3 Мебель в зависимости от назначения, эстетической и эксплуатационной целесообразности классифицируется следующим образом:

- по наличию и содержанию эпоксидной смолы в изделии,

- по назначению,

- по виду используемого древесного сырья,

- по цветовой гамме.

1.1.4 Внешний вид, цвет и качество поверхностей мебели и ее составных частей должны соответствовать условиям заказа, рабочим чертежам, утвержденным на предприятии-изготовителе в установленном порядке.

1.1.5 Составные части, входящие в состав мебельных изделий, должны иметь единое декоративное и цветовое решения.

1.1.6 Типоразмеры мебели устанавливаются в рабочих чертежах, конструкторской документации.  Функциональные размеры мебели - по ГОСТ 13025.1, ГОСТ 13025.3, ГОСТ 13025.4, ГОСТ 17524.1, ГОСТ 17524.4, ГОСТ 17524.5, ГОСТ 17524.8, ГОСТ 18723, ГОСТ 19178,     ГОСТ 19301.1, ГОСТ 26682, ГОСТ 26800.1, ГОСТ 26800.4.

1.1.7 Габаритные и установочные размеры, конструктивные особенности мебели, ее элементов и комплектующей фурнитуры настоящими техническими условиями не регламентируются и должны соответствовать условиям заказа (проекта) и задаваться рабочими чертежами.

1.1.8 По желанию заказчика мебель может оснащаться элементами подсветки, электромонтажными панелями, отдельными крепёжными и фиксирующими устройствами и другими комплектующими, предусмотренными конструкторской документацией.

1.1.9 Допускается изготавливать продукцию иных цветовых решений (фактур, рисунков), определяемых утверждёнными образцами-эталонами или условиями заказа.

1.1.10 Нормы технологичности должны соответствовать требованиям ГОСТ 24444 и ГОСТ 14.201.

1.1.11 Номинальное значение температуры окружающей среды: от +0 ºС до +35 ºС, относительная влажность в помещении должна быть не менее 38% и не более 50%.

Разница температур внутри помещений(-ия) с разных сторон изделия не должна превышать 10 ºС.

1.1.12 Визуальное изображение выпускаемой мебели приведено в чертежах предприятия-изготовителя.

1.2 Требования к материалам и покупным изделиям

1.2.1  Применяемое сырьё, материалы и покупные изделия не должны оказывать вредное воздействие на организм человека и окружающую среду во всех предусмотренных условиях эксплуатации.

1.2.2 Мебель должна изготавливаться из материалов, пригодных для эксплуатации внутри помещений бытового и общественного назначения.

1.2.3 Гигиенические показатели сырья, материалов и покупных изделий, применяемых при изготовлении мебели, должны находиться в пределах допустимых норм, установленных управлениями  Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и соответствовать нормам, приведенным в таблице 1.

Таблица 1.- Гигиенические показатели сырья, материалов и покупных изделий, применяемых при изготовлении мебели

| № | Наименование материала | Санитарно-эпидемиологические требования |
| --- | --- | --- |
|  |  | Показатель | Допустимый уровень миграции в воздушную среду, мг/м3 |
| 1. | Поливинилхлорид пластифицированный (суспензионный и эмульсионный) | Дибутилфталат | 0,10 |
|  |  | Диоктилфталат | 0,02 |
|  |  | Формальдегид | 0,01 |
|  |  | Хлористый водород | 0,10 |
| 2. | Фенолформальдегидные, меламинформальдегидные смолы | Аммиак | 0,04 |
|  |  | Спирт метиловый | 0,50 |
|  |  | Фенол | 0,003 |
|  |  | Формальдегид | 0,01 |
| 3. | Карбамидные смолы | Аммиак | 0,04 |
|  |  | Спирт метиловый | 0,50 |
|  |  | Формальдегид | 0,01 |
| 4. | Синтетические каучуки на основе бутадиена и сополимеров бутадиена с акрилонитрилом и стиролом | Акрилонитрил | 0,03 |
|  |  | Водород цианистый | 0,01 |
|  |  | Дибутилфталат | 0,10 |
|  |  | Диоктилфталат | 0,02 |
|  |  | Стирол | 0,002 |
|  |  | Толуол | 0,30 |
|  |  | Ксилол | 0,10 |
|  |  | Формальдегид | 0,01 |
| 5. | Полистирольные пластики: |  |
| 5.1. | полистирол (блочный, суспензионный, ударопрочный); сополимер стирола с акрилонитрилом; АБС-пластики | Акрилонитрил | 0,03 |
|  |  | Дибутилфталат | 0,10 |
|  |  | Диоктилфталат | 0,02 |
|  |  | Стирол | 0,002 |
|  |  | Формальдегид | 0,01 |
| 5.2. | сополимер стирола с метакрилатом | Метилметакрилат | 0,01 |
|  |  | Стирол | 0,002 |
|  |  | Формальдегид | 0,01 |
| 5.3. | сополимер стирола с бутадиеном | Спирт бутиловый | 0,10 |
|  |  | Спирт метиловый | 0,50 |
|  |  | Стирол | 0,002 |
|  |  | Формальдегид | 0,01 |
| 5.4. | вспененные полистиролы | Стирол | 0,002 |
|  |  | Ксилол | 0,10 |
|  |  | Толуол | 0,30 |
|  |  | Формальдегид | 0,01 |
| 6. | Полиуретаны | Бутилацетат | 0,10 |
|  |  | Водород цианистый | 0,01 |
|  |  | Спирт изопропиловый | 0,20 |
|  |  | Спирт метиловый | 0,50 |
|  |  | Формальдегид | 0,01 |
|  |  | Этиленгликоль | 0,30 |
| 7. | Эпоксидные смолы | Дибутилфталат | 0,10 |
|  |  | Диоктилфталат | 0,02 |
|  |  | Ксилол | 0,10 |
|  |  | Фенол | 0,003 |
|  |  | Формальдегид | 0,01 |
|  |  | Эпихлоргидрин | 0,04 |
| 8. | Полиэфирные смолы | Дибутилфталат | 0,10 |
|  |  | Диоктилфталат | 0,02 |
|  |  | Стирол | 0,002 |
|  |  | Фталевый ангидрид | 0,02 |
|  |  | Формальдегид | 0,01 |
|  |  | Этиленгликоль | 0,30 |
| 9. | ПСМ на основе винилового спирта и его производных | Винилацетат | 0,15 |
|  |  | Дибутилфталат | 0,10 |
|  |  | Диоктилфталат | 0,02 |
|  |  | Спирт метиловый | 0,50 |
|  |  | Формальдегид | 0,01 |
| 10. | ПСМ на основе акриловой и метакриловой кислот | Акрилонитрил | 0,03 |
|  |  | Дибутилфталат | 0,10 |
|  |  | Диоктилфталат | 0,02 |
|  |  | Спирт метиловый | 0,50 |
|  |  | Метилметакрилат | 0,01 |
|  |  | Формальдегид | 0,01 |
| 11. | ПСМ на основе полиэтилена и полипропилена | Ацетальдегид | 0,01 |
|  |  | Спирт изопропиловый | 0,20 |
|  |  | Спирт метиловый | 0,50 |
|  |  | Формальдегид | 0,01 |
| 12. | Полиамид | Дибутилфталат | 0,10 |
|  |  | Диоктилфталат | 0,02 |
|  |  | Капролактам | 0,06 |
|  |  | Спирт метиловый | 0,50 |
|  |  | Формальдегид | 0,01 |
| 13. | ПСМ на минеральной основе | Ангидрид фосфорный | 0,05 |
|  |  | Диоксид серы | 0,05 |
| 14. | ПСМ на основе целлюлозы | Аммиак | 0,04 |
|  |  | Спирт метиловый | 0,50 |
|  |  | Фенол | 0,003 |
|  |  | Формальдегид | 0,01 |

1.2.4 Для производства мебели используется натуральное дерево следующих видов:

- Акация,

- Акация розовая,

- Бук,

- Вяз,

- Груша,

- Дуб,

- Дуб мореный,

- Карагач,

- Клен,

- Ольха,

- Ольха мореная,

- Орех,

- Орех мореный,

- Платан,

- Тополь,

- Тополь каповый,

- Тополь пирамидальный,

- Шелковица,

- Ясень,

- Ясень мореный.

- Эпоксидная смола различных марок.

Возможно изготовление отдельных элементов мебели с использованием лакокрасочных материалов, по нормативной документации предприятия-изготовителя (поставщика).

1.2.5 Транспортирование и хранение сырья, материалов и покупных изделий должно проводиться в условиях, обеспечивающих его сохранность от повреждений, а также исключающих возможность подмены.

1.2.6 Перед использованием сырьё, материалы и покупные изделия должны пройти входной контроль в соответствии с порядком, установленном на предприятии, исходя из требований ГОСТ 24297.

1.2.7 Сырьевые материалы должны быть подвергнуты внешнему осмотру и проверке, в результате которых устанавливается:

- соответствие сопроводительной документации  назначению изделия;

- наличие полного комплекта технической документации предприятия- изготовителя;

- отсутствие видимых механических повреждений;

- соответствие параметрам;

- наличие маркировки.

1.2.7 Использование некондиционного сырья и отходов производства для изготовления продукции не допускается.

1.3 Требования к конструкции

1.3.Мебельные изделия должны характеризоваться жесткой и прочной конструкцией, удобной для эксплуатации в соответствии с их предназначением, и должны отвечать необходимым функциональным, декоративным и эстетическим требованиям. Конструкция изделий должна обеспечивать свободный доступ к ним.

1.3.2 Предельные отклонения от установленных габаритных размеров отдельных элементов не должны превышать:

±25 мм для размеров до 2000 мм;

±35 мм для размеров свыше 2000 мм.

1.3.3 При производстве продукции должна обеспечиваться точность, позволяющая осуществить сборку без дополнительных подгонок.

1.3.4 Вкладные и накладные элементы должны быть закреплены неподвижно, ребра торцов погонажных деталей должны быть притуплены.

1.3.5 Все доступные кромки, углы и поверхности должны быть сглажены и свободны от

заусенцев. Ребра и выступы, с которыми в процессе эксплуатации соприкасается человек, должны быть смягчены.

1.3.6 Выдвижные, трансформируемые и раздвижные элементы продукции должны иметь свободный ход, без заеданий и перекосов.

1.3.7 Замки (при их наличии) должны быть закреплены на деталях изделий неподвижно и прочно, должно обеспечиваться их легкое отпирание и запирание.

1.3.8 Перекосы и неплотные прилегания открывающихся элементов в процессе эксплуатации допускаются , если это необходимо и предусмотрено проектом.

1.3.9 Изделия  в состоянии эксплуатации должны стоять на горизонтальной плоскости пола устойчиво, без раскачивания.

1.3.10 Фактура, рисунок массива дерева и/или слэбов, наличие мелких трещин (до 10 мм шириной), вкрапления инородных предметов (ракушки, жучки, камни)  являются природными характеристиками и дефектами не считаются.

1.3.11 Возможно частичное  несовпадение фактуры, рисунка, как различных предметов изделия, так и различных частей одного предмета.

1.3.12 На изделиях из слэбов дерева могут присутствовать естественные природные дефекты, вкрапления инородных материалов, внутренние пузырьки, помутнения в местах заделки дефектов смолой.

1.3.13 Конструкция должна быть унифицированной, обеспечивать ремонтопригодность и взаимозаменяемость составных частей (элементов).

1.3.14 Электрооборудование должно иметь однозначно понимаемую и легко различимую маркировку, указывающую на способы управления.

При обозначении функций органов управления следует применять символы и надписи в соответствии с ГОСТ 12.4.040 и ГОСТ Р МЭК 60073.

1.3.15  Шероховатость поверхностей – задается Техническим Заданием.

1.3.16 Колесные опоры (при их наличии) свободно и без заедания вращаются на горизонтальной оси от усилия не более 0,35 Н (0,035 кгс).

1.3.17 Степень защиты электроизделий по ГОСТ 14254.

1.3.18 Питание, поступающее к электрооборудованию, осуществляется от однофазной (220 В) сети переменного тока, частотой 50 Гц, либо 12В

1.3.19 Электрооборудование должно быть рассчитано для работы в электрической сети, качество которой соответствует требованиям ГОСТ 13109.

1.3.20 Изделия должны быть заземлены в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.030.

1.3.21 Требования к заземлению, сопротивлению и прочности изоляции изделий с электрооборудованием – согласно ГОСТ 52161.1/ГОСТ Р 52319.

1.4  Маркировка

1.4.1 Маркировка готовой продукции осуществляется на ярлыках (этикетках) в соответствии с требованиями Технического Регламента Таможенного Союза «О безопасности мебельной продукции» ТР ТС 025/2012.

1.4.2 Маркировка должна быть достоверной, четкой, легко читаемой. Место нанесения маркировки определяется изготовителем.

1.4.3 Маркировка должна содержать следующие данные:

- наименование изделия мебели по эксплуатационному и функциональному назначению, обозначение изделия (цифровое, собственное, модель и тому подобное);

- товарный знак (логотип) изготовителя (при наличии);

- наименование страны изготовителя;

- наименование и местонахождение изготовителя;

- дату изготовления;

- гарантийный срок;

- срок службы, установленный изготовителем;

- единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза (ЕАС).

1.4.4 Для мебели, поставляемой в разобранном виде, маркировочный ярлык должен вкладываться в упаковку вместе с инструкцией по сборке.

1.4.5 Допускается нанесение других сведений, в том числе информационного и рекламного характера.

1.4.6 Данные наносятся типографским способом либо путем штампования, обеспечивающим их читаемость и сохранность.

1.4.7 Место нанесения маркировки должно соответствовать указанному в конструкторской документации.

Не допускается нанесение маркировки на поверхность ящиков, переставных полок и аналогичных изделий, которые могут быть заменены.

1.4.8 Детали мебели, предназначенные для сборки, должны сопровождаться инструкцией по сборке, схемой монтажа и комплектовочным документом.

На каждую деталь должны быть нанесены номера, соответствующие указанным в схеме и компоновочном документе.

1.4.8 Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192 и ГОСТ Р 51474.

1.5  Упаковка

1.5.1 Упаковка готовой продукции осуществляется в соответствии с требованиями Технического Регламента Таможенного Союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».

1.5.2 Упаковка должна обеспечивать сохранность продукции от загрязнения, механических повреждений, атмосферных воздействий при транспортировании и хранении, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

1.5.3 Изделия могут быть упакованы в ящики из гофрированного картона марки Т-25 по ГОСТ 9142.

Допускается использовать другие упаковочные средства, в том числе производимые на предприятии-изготовителе, обладающие необходимой прочностью и обеспечивающие сохранность изделий при транспортировании и хранении.

1.5.4 При отгрузке продукции в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности упаковка должна производиться с учетом указаний ГОСТ 15846.

1.5.5 Для защиты продукции от механических повреждений в местах соприкосновения друг с другом, с кузовом транспортного средства, с тарой жесткой конструкции и с упаковочными материалами должны применяться вспомогательные упаковочные средства в соответствии с требованиями нормативной документации на эти средства.

1.5.6 Упаковка электрооборудования, комплектующих и других дополнительных изделий – по ГОСТ 23216/ГОСТ 23170.

1.5.7 К каждой поставке должны прикладываться упаковочный лист, эксплуатационные и товаросопроводительные документы, уложенные в пакет из полиэтиленовой пленки.

1.5.8 Допускается использовать другую, в т. ч. импортную потребительскую и транспортную тару (или – изготавливаемую по чертежам предприятия-производителя), соответствующую установленным требованиям и обеспечивающую сохранность продукции при транспортировании, хранении и осуществлении погрузочно-разгрузочных работ.

1.6 Комплектность

1.6.1 Готовые изделия поставляются укомплектованными в соответствии с рабочими чертежами и конструкторской документацией.

1.6.2 В комплект поставки должна входить инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию.

1.6.3 Мебель может поставляться как с комплектующими изделиями, установленными на предприятии-изготовителе, так и с требующими установки при сборке.

Мебель может поставляться как в разобранном, так и в собранном виде.

1.6.4 Мебель может поставляться с комплектами запасных частей или фурнитуры (по согласованию с заказчиком).

2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 Продукция должна соответствовать требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Глава 2, Раздел 6.

2.2 Конструкция мебельных изделий не содержит материалов и элементов, представляющих опасность для здоровья человека в условиях эксплуатации и мероприятий по уходу, проводимых в соответствии с эксплуатационной документацией.

2.3 Мебель, оснащенная электрооборудованием, должна отвечать требованиям          ГОСТ Р 52319, ГОСТ Р 52161.1/ГОСТ 12.2.007.0 (класс защиты не ниже I) и «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ).

2.4 При производстве, нанесении защитно-декоративных покрытий и обработке сырья,  возможно выделение в воздушную среду пыли и летучих химических веществ, в т. ч. формальдегида (II класс опасности), ацетальдегида (III класс опасности – по ГОСТ 12.1.007) .

При конденсации летучих веществ в воздухе рабочей зоны возможны негативные воздействия на организм человека.

2.5 Предельно допустимые концентрации (ПДК) выделяющихся веществ в воздухе рабочей зоны должны быть обеспечены в пределах допустимых норм по ГОСТ 12.1.005 и              ГН 2.2.5.1313-03.

2.6 Условия производства должны удовлетворять нормам СП 2.2.2.1327, ГОСТ 12.3.002, ГОСТ 12.3.005 и ГОСТ 12.3.003.

Используемое оборудование должно отвечать нормам ГОСТ 12.2.003.

2.7 Мебель должна быть изготовлена таким образом, чтобы при ее применении по назначению и при условии соблюдения правил, предусмотренных эксплуатационными документами, она обеспечивала:

- механическую безопасность;

- химическую и санитарно-гигиеническую безопасность;

- пожарную безопасность;

- электрическую безопасность.

2.8 Механическая безопасность мебели должна обеспечиваться:

- необходимым уровнем устойчивости, статической и ударной прочности, жесткости, деформируемости, величины прогибов, долговечности конструкции; усилия раздвигания (выдвигания, трансформации) функциональных элементов;

- необходимым уровнем защиты от травм при эксплуатации, в том числе трансформируемых, отдельных деталей, лицевой и крепежной фурнитуры, механизмов трансформации, выдвижных и раздвижных элементов (надежная фиксация и крепление элементов, защита от самопроизвольного открывания, отсутствие острых выступающих частей и заусенцев; притупление или закругление доступных углов и ребер;

- необходимым уровнем защиты от травм при эксплуатации мебели при сочетании стекла с металлом, древесными и полимерными материалами (отсутствием возможности образования крупных осколков стекла при его разрушении; использование специальных видов стекла - закаленного, отожженного, армированного и многослойного; обработка кромок изделий из стекла шлифованием, полированием со снятием фаски или фацета). Допускается изготовление полок и филенок дверей из листового стекла;

- функциональным размерам изделий и требований эргономики и антропометрии.

2.9 Химическая и санитарно-гигиеническая безопасность продукции должна обеспечиваться отсутствием выделения в окружающую среду летучих химических веществ из изделий мебели в количествах, которые могут оказывать прямое или косвенное неблагоприятное воздействие на организм человека с учетом совместного действия всех выделяющихся веществ.

2.9.1 При эксплуатации мебели не должны выделяться химические вещества, относящиеся к первому классу опасности, а содержание остальных веществ не должно превышать допустимые уровни миграции в воздушную среду. При выделении из мебели нескольких вредных химических веществ, обладающих суммацией действия, сумма отношений концентрации к их предельно допустимой концентрации не должна превышать единицу.

2.9.2 Мебельная продукция не должна создавать в помещении специфического запаха - не более 2 баллов.

2.9.3 Уровень напряженности электростатического поля на поверхности мебели в условиях эксплуатации (при влажности воздуха помещения (30-60) % ) не должен превышать     15,0 кВ/м.

2.9.4 Допустимая удельная активность цезия - 137 в древесине и древесно-содержащих материалах, используемых для изготовления мебели, не должна превышать 300 Бк/кг.

2.9.5 Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в материалах на минеральной основе для изготовления мебели не должна превышать 370 Бк/кг.

3  ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

3.1 Основным видом возможного опасного воздействия на окружающую среду является загрязнение атмосферного воздуха населенных мест, почв и вод в результате

- неорганизованного сжигания и захоронения отходов материалов на территории предприятия-изготовителя или вне его;

- произвольной свалки их в не предназначенных для этих целей местах.

3.2 Изделия и материалы, используемые при изготовлении продукции, не должны представлять опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды, как в процессе эксплуатации, так и после её окончания.

3.3 Утилизация отходов материалов – согласно СанПиН 2.1.7.1322-03.

При утилизации отходов и при обустройстве приточно-вытяжной вентиляции производственных помещений должны соблюдаться требования по охране природы согласно         ГОСТ 17.1.1.01, ГОСТ 17.1.3.13, ГОСТ 17.2.3.02 и ГОСТ 17.2.1.04.

Нормы ресурсосбережения – по ГОСТ 30772.

3.4 Содержание вредных веществ в выбросах в атмосферу, сбросах в водоемы и загрязнения почвы контролируют согласно «Санитарным нормам проектирования промышленных предприятий», МУ 2.1.7.730, ГН 2.1.6.1338, ГН 2.1.5.1315, СанПиН 2.1.5.980.

3.5 Допускается утилизацию отходов материалов осуществлять на договорной основе с фирмой, имеющей соответствующую лицензию на данный вид деятельности.

- ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

4.1 Продукция предъявляется к приемке поштучно.

4.2 При приемке продукции должны осуществляться следующие виды испытаний:

- входной контроль материалов, комплектующих изделий и деталей;

- приемо-сдаточные;

- периодические;

- типовые.

4.3 Контролируемые параметры по видам испытаний приведены в таблице 2.

Таблица 2.- Виды испытаний

| Контролируемые параметры | Виды испытаний |
| --- | --- |
|  | Приемо-сдаточные | Периодические | Типовые |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Применяемые материалы и комплектующие изделия | − | − | + |
| Функциональные (габаритные) размеры | + | − | + |
| Внешний вид, цвет, качество поверхности и сборки | + | − | + |
| Устойчивость | − | + | + |
| Прочностные показатели, Долговечность | − | + | + |
| Маркировка, упаковка | + | − | + |
| Надёжность, ремонтопригодность | − | − | + |
| Комплектность и возможность сборки без дополнительной подгонки, поставляемой в разобранном виде | + | − | + |
| Гигиенические характеристики | − | + | + |

Примечание :

Знак «+» означает наличие проверки параметров.

Знак «−» означает отсутствие проверки.

4.4 Входной контроль материалов и комплектующих изделий осуществляется согласно п. 1.2 настоящих технических условий.

4.5 Приемо-сдаточные испытания проводят методом сплошного контроля. При несоответствии требований хотя бы по одному показателю изделие бракуется. По отбракованным изделиям могут быть приняты возможные меры по устранению дефектов.

4.6 Периодические испытания осуществляют не реже одного раза в 3 года.  Испытаниям подвергается каждое изделие.

Испытания проводят на образцах прошедших приемо-сдаточный контроль.

4.7 При неудовлетворительных результатах принимаются меры по ликвидации дефектов, затем изделие представляют на повторные испытания. При получении неудовлетворительных результатов повторных испытаний приемку прекращают до выяснения причин возникновения дефектов и их устранения.

4.8 Типовые испытания проводят при изменении конструкционных параметров продукции, материалов или технологии изготовления, а также при внедрении в производство новых видов продукции.

4.9 Реализация и эксплуатация некондиционных или отбракованных изделий не допускаются.

5 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

5.1 Условия осуществления контроля должны соответствовать нормальным климатическим по ГОСТ 15150:

- температура окружающей среды: от +10˚С до +35˚С;

- атмосферное давление: от 84 до 106,7 кПа;

- относительная влажность воздуха: не более 80%.

Требования безопасности при испытаниях и измерениях – по ГОСТ 12.3.019.

5.2 Контроль геометрических и присоединительных размеров должен осуществляться измерительными инструментами по ГОСТ 7502, ГОСТ 427, ГОСТ 166 или другими, обеспечивающими необходимые измерения с заданной точностью. Габаритные размеры измеряют с точностью ±1,0 мм.

5.3 Шероховатость поверхностей проверяется по методике испытаний предприятия-изготовителя.

5.4 Качество покрытий проверяется по ГОСТ 9.302. При необходимости толщину покрытия определяют микрометром типа МР-25 по ГОСТ 4381 или другого типа с погрешностью измерения не более 5%. При покрытии изделия воском или маслом, толщина изделия без покрытия равно толщине изделия с покрытием, т.к. масляно-восковое покрытие не имеет своей толщины, оно впитывается в древесину.

5.5 Внешний вид, качество сборки, маркировку, упаковку и комплектность контролируют визуально, в соответствии с условиями заказа/проекта.

Цветовое решение контролируется визуально на соответствие утвержденным образцам-эталонам, условиям заказа/проекта.

5.6 Масса (при необходимости) проверяется взвешиванием на весах по ГОСТ 29329, или других, обеспечивающих необходимую точность измерения.

5.7 Санитарно-гигиенические характеристики материалов проверяют при входном контроле, а при отсутствии надлежащих сведений - по ГОСТ 30255 и иным действующим методикам Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

5.8Проверку безопасности и электромагнитную совместимость электрооборудования осуществляют по нормативно-технической документации.

5.9 Стойкость к истиранию защитно-декоративных покрытий проверяется при необходимости по ГОСТ 27820.

5.10 Возможность сборки изделий без дополнительных подгонок, качество соединений отдельных составных частей проверяются путём пробного монтажа одного типового образца.

5.11 Контроль неоговоренных показателей производится по методике испытаний предприятия-изготовителя, согласованной и утвержденной в установленном порядке.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И  ХРАНЕНИЕ

6.1 Транспортирование мебели осуществляется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта.

Размещение и крепление упакованных транспортируемых изделий должно осуществляться в положении, исключающем их повреждения друг о друга и о стенки транспортных средств.

6.2 Погрузку, крепление, транспортирование и разгрузку изделий производят в соответствии с ГОСТ 12.3.009, ГОСТ 12.3.020 и действующими правилами для данного вида транспортных средств.

6.3 Условия хранения должны исключать воздействие на продукцию влаги и агрессивных сред.

7 ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1 Мебель должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями настоящих технических условий и условиями заказа.

7.2 Влажность в помещении при температуре окружающего воздуха 25 °С должна быть не менее 38% и не более 50%.

7.3 Разница температур внутри помещений(-ия) с разных сторон изделия не должна превышать 10 °С.

8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям настоящих технических условий при соблюдении правил эксплуатации, хранения, сборки (для изделий, поставляемых в разобранном виде) и транспортирования.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев.

8.3 Изготовитель, в период гарантийного срока эксплуатации, обеспечивает бесплатный ремонт в случае обнаружения дефектов производственного характера.

Приложение А (обязательное)

Перечень нормативной  документации, используемой   в  настоящих технических  условиях

| ГОСТ 2.114-2016 ГОСТ 2.601-2006 ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 9.301-86 ГОСТ 9.402-80 ГОСТ 9.410-88 ГОСТ 12.1.004-91 ГОСТ 12.0.004-90 ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.1.016-79 ГОСТ 12.1.018-93 ГОСТ 12.1.019-79 | ЕСКД. Технические условия ЕСКД. Эксплуатационные документы ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования ЕСКЗС. Покрытия лакокрасочные. Подготовка поверхностей перед окраской ЕСЗКС. Покрытия порошковые полимерные. Типовые технологические процессы ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны ССБТ. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентраций вредных веществ ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты |
| --- | --- |
| ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.2.032-78 ГОСТ 12.2.033-78 ГОСТ 12.3.002-75 ГОСТ 12.3.003-86 ГОСТ 12.3.005-75 ГОСТ 12.3.009-76 ГОСТ 12.3.019-80 ГОСТ 12.4.009-83 | ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования безопасности ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности ССБТ. Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание |
| ГОСТ 12.4.011-89 ГОСТ 12.4.021-75 ГОСТ 12.4.068-79 ГОСТ 12.4.040-78 ГОСТ 14.201-83 ГОСТ Р 15.201-2001 ГОСТ 17.1.1.01-77 ГОСТ 17.1.3.13-86 | ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования ССБТ. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования ССБТ. Органы управления производственным оборудованием. Обозначения Обеспечение технологичности конструкции изделий. Общие требования Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения |
| ГОСТ 17.2.1.04-77 ГОСТ 17.2.3.02-78 ГОСТ 27.410-87 | Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями Надежность в технике. Методы контроля показателей надежности и планы контрольных испытаний на надежность |
| ГОСТ 166-89 | Штангенциркули. Технические условия |
| ГОСТ 427-75 | Линейки измерительные. Технические условия |
| ГОСТ 2789-73 | Шероховатость поверхности |
| ГОСТ 2991-85 | Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия |
| ГОСТ 4381-87 | Микрометры рычажные. Общие технические условия |
| ГОСТ 7016-82 | Изделия из древесины и древесных материалов. Параметры шероховатости |
| ГОСТ 7502-98 | Рулетки измерительные металлические. Технические условия |
| ГОСТ 8713-79 | Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные соединения и размеры |
| ГОСТ 9142-90 | Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия |
| ГОСТ 10198-91 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 | Ящики деревянные для грузов массой св. 200 до 20000 кг. Общие технические условия Автоматическая и полуавтоматическая дуговая сварка под флюсом. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры Ручная дуговая сварка. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры |
| ГОСТ 13109-97 | Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения |
| ГОСТ 14192-96 ГОСТ 14254-96 | Маркировка грузов Степени защиты, обеспечиваемые оболочками |
| ГОСТ 14771-76 | Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры |
| ГОСТ 15150-69 | Машины приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории условия эксплуатации хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды |
| ГОСТ 15846-2002 | Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение |
| ГОСТ 20400-80 | Продукция мебельного производства. Термины и определения |
| ГОСТ 23170-78 ГОСТ 23216-78 ГОСТ 23518-79 | Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний Дуговая сварка в защитных газах. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры |
| ГОСТ 24297-87 ГОСТ 24444-87 | Входной контроль продукции. Основные положения Оборудование технологическое. Общие требования монтажной технологичности |
| ГОСТ 27627-88 | Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Метод определения стойкости защитно-декоративных покрытий к пятнообразованию |
| ГОСТ 29329-92 | Весы для статического взвешивания. Общие технические требования |
| ГОСТ 30255-95 | Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения выделения формальдегида и других вредных летучих веществ в климатических камерах |
| ГОСТ 30772-2001 | Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения |
| ГОСТ Р 50460-92 | Знак соответствия при обязательной сертификации. Форма, размеры и технические требования |
| ГОСТ Р 51317.3.2-99 ГОСТ Р 51317.3.3-99 | Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний Совместимость технических средств электромагнитная. Колебания напряжения и фликер, вызываемые техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемыми к низковольтным системам электроснабжения. Нормы и методы испытаний |
| ГОСТ Р 51522-99 ГОСТ Р 52319-2005 | Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования и методы испытаний Безопасность электрического оборудования для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 1. Общие требования |
| ГН 2.2.5.1313-03 | Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны |
| ГН 2.1.6.1338-03 | ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест |
| СНиП 41-01-2003 | Отопление, вентиляция и кондиционирование |
| СанПиН 2.1.7.1322-03 | Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления |
| СанПиН 2.1.5.980-00 | Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод |
| СанПиН 2.2.4.548-96 | Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений |
| СП 2.2.2.1327-03 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 | Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки |

Лист регистрации изменений настоящих технических условий

| Изменение | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) | № документа | Входящий № сопрово-дительного документа | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измененных | замененных | новых | изъятых |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |